## Slide 1: Les fumées de soudage : D’une intervention en prévention primaire à un cas clinique
Aurore BLANCHET Toxico-chimiste / IPRP
Loïs LE CLERE Toxico-chimiste / IPRP

## Slide 2: D’une intervention en prévention primaire… à un cas clinique

## Slide 3: Contexte de l’intervention
  Demande d’un médecin du travail, en avril 2015 :
   Réaliser l’EvRC liée aux fumées de soudage, dans une entreprise de métallurgie et la conseiller en matière de prévention
  Entreprise réticente au départ mais la CARSAT l’incitait à capter les fumées
  Intervention d’un binôme Toxico-chimiste/métrologue en lien permanent avec l’équipe médicale (médecin du travail/IDEST)  Intervention en pluridisciplinarité

## Slide 4: Présentation de l’entreprise
SARL de 55 salariés
Sous-traitant spécialisé en : Tôlerie, chaudronnerie, mécano-soudure, serrurerie et peinture industrielle
Fabricant de tables élévatrices (pour moto, quad, engins de motoculture…)
Effectif « Atelier soudage » : 10 soudeurs (CDI + CDD + intérimaires)

## Slide 5: Méthodologie de l’EvRC
Méthodologie interne au SIST 79, développée par les 2 toxico-chimistes et les médecins du travail :
  Identifier et évaluer les risques chimiques en situation de travail, dans le cadre d’une démarche participative
  Evaluation « qualitative » ou « semi-quantitative »
  Il n’y a pas de cotation et hiérarchisation du risque, qui relèvent de la responsabilité des employeurs

## Slide 6: Objectifs
EvRC
Réduire l’exposition des salariés aux Agents Cancérogènes Mutagènes et Reprotoxiques (CMR) et aux Agents Chimiques Dangereux (ACD)
Repérer et prévenir les expositions aux nanoparticules et perturbateurs endocriniens
Améliorer ou initier une démarche de prévention des risques chimiques dans les entreprises
Informer/sensibiliser les employeurs et salariés aux risques chimiques
Contribuer à la traçabilité des expositions des salariés aux ACD et CMR
Conseiller l’équipe médicale sur la surveillance biologique qui peut être mise en place

## Slide 7: Intérêts communs
EvRC
    Préserver la santé et la sécurité des salariés
    Participer à l’évaluation des risques chimiques de l’entreprise
    Pour l’entreprise : Compléter le document unique et le plan d’actions
    Pour le SIST : Enrichir la fiche d’entreprise, les conseils de prévention, le suivi médical

## Slide 8: Démarche d’intervention
EvRC
Phase | Quels acteurs ? | Où ? | Comment ? | Pourquoi ?
Prévisite | Employeur Salariés Médecin IDEST Chimiste Métrologue | Entreprise | Rencontre Visite des lieux | Prise de connaissance de l’activité de l’entreprise, machines, procédés de soudage et fabrication Présentation de la démarche

## Slide 9: Démarche d’intervention
EvRC
Phase | Quels acteurs ? | Où ? | Comment ? | Pourquoi ?
Phase 1 Etude des dangers liés aux produits matériaux d’apport, de base, gaz, électrodes, anti-adhérent… | Employeur | Entreprise | Inventaire des matériaux, produits utilisés Recueil des FDS et FT auprès des fournisseurs | Repérage des CMR, ACD  Identification des autres dangers potentiels
 | Chimiste | SIST 79 | Analyse des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et réglementaires des produits | 

## Slide 10: Démarche d’intervention
EvRC
Phase | Quels acteurs ? | Où ? | Comment ? | Pourquoi ?
Phase 2 Etude des situations de travail | Chimiste Métrologue Salariés | Entreprise | Observation des situations de travail : - techniques de soudage - nature des métaux soudés - dimension des pièces - exposition (nombre salariés, durée…) - EPC - EPI Entretiens |  Identification des agents émis dans les fumées selon les techniques de soudage et métaux d’apport  Définition des conditions réelles d’exposition des salariés

## Slide 11: Démarche d’intervention
EvRC
Phase | Quels acteurs ? | Où ? | Comment ? | Pourquoi ?
Phase 3 Evaluation des risques chimiques | Médecin Chimiste Métrologue Employeur Salariés | Entreprise SIST 79 | Analyse Recherches Echange Discussion Rédaction | Mise en évidence des risques chimiques Préconisation d’actions de prévention

## Slide 12: Démarche d’intervention
EvRC
Phase | Quels acteurs ? | Où ? | Comment ? | Pourquoi ?
Restitution | Médecin IDEST Chimiste Métrologue Employeur | Entreprise SIST 79 | Orale Remise d’un support écrit | Information/sensibilisation aux atteintes à la santé et aux moyens de prévention
Phase | Quels acteurs ? | Où ? | Comment ? | Pourquoi ?
Rédaction du rapport | Chimiste Métrologue Médecin | SIST 79 | Ordinateur | Traçabilité des expositions

## Slide 13: Phase 1
EvRC
Etude des dangers liés aux produits
  =
  Etude des FDS

## Slide 14: Les fumées de soudage – nature des polluants
  « Fumées de soudage » : totalité de l’émission polluante de poussières métalliques et de gaz
  Composition des fumées : très complexe ; plus de 40 représentants de la table périodique des éléments
  95% des constituants proviennent des produits d’apport et 5 % du matériau de base

## Slide 15: Phase 1 : Outil d’analyse des FDS
Code couleur automatique en fonction des mentions de dangers :
EvRC

## Slide 16: Phase 1 : Quelques résultats
EvRC
Fils d’apport MAG sur acier
Fe (90%), Mn (1-2%), Cu (<0,5%), Cr et Ni (<0,005%)…
Electrode TIG
Tungstène (50-100%),
Oxyde de lanthane (III) (0-4%), Oxyde cérique (IV) (0-4%),
Oxyde de zirconium (0-4%)
Fil d’apport MIG sur INOX
Ni (<30%), Cr (<30%), Mn (<8%)…
GAZ MAG : Ar, O2, CO2
GAZ TIG : Ar

## Slide 17: Phase 2
EvRC
Etude des dangers liés aux situations de travail

## Slide 18: L’atelier soudage
10 postes de soudage répartis sur 2 rangées de 5 box, séparées par une allée de circulation
Box cloisonnés par des rideaux de protection mobiles, anti rayonnements UV
Taille d’un box : 4x5 = 20 m2
Présence d’1 soudeur par box et par pièce à souder, parfois 2 soudeurs pour une seule pièce à souder

## Slide 19: Activité réelle / EPC / EPI
EvRC
Soudage sur acier (90-95%)
TIG et MAG sur pièces (3cm à 3m)
3 - 4 heures de préparation
3 - 4 heures de soudage
Extracteurs au plafond
(insuffisants)
Rideaux de protection
anti UV
Gants en cuir
Vêtements en coton
Chaussures de sécurité
Masque de soudage (anti UV)

## Slide 20: Phase III
EvRC

## Slide 21: Les fumées de soudage – effets sur la santé
EvRC
En 1989 : Agent possiblement cancérogène pour l’Homme (groupe 2B) selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC – IARC)
Augmentation des risques de cancer du poumon chez les soudeurs mais également chez les autres travailleurs exposés aux fumées de soudage, selon études récentes
Fumées de soudage et rayonnements UV issus des opérations de soudage classés dans le groupe 1 « agents cancérogènes avérés pour l'Homme » dans une nouvelle monographie du CIRC « volume 118 » (rendu public le 30/08/2018 )
Survenue de cancer du rein et autres types de cancer ??? données insuffisantes aujourd’hui
Actuellement, pas de classification par l’Union Européenne

## Slide 22: Les fumées de soudage – effets sur la santé
EvRC
Pouvoir cancérogène entre autre attribué au chrome hexavalent (Cr VI) et aux dérivés du nickel (Ni), composés présents à plus fortes concentrations dans les fumées de soudage sur inox
Composés de Cr VI et Ni sont classés CMR, par l’Union Européenne
Parmi les composés à risque, communs aux activités de soudage sur acier doux et inox, la responsabilité des nanoparticules (particules dérivées de la combustion, de dimension inférieure à 100 nm) et des Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HAP) est également évoquée

## Slide 23: Conseils de prévention
Installer des torches aspirantes sur tous les postes MIG/MAG,
    Prévoir un Débit minimal de 100 m3/h par torche
    Equiper les torches de joint tournant ou liaison rotule, facilitant la manipulation de la torche
    Mener une réflexion avec les salariés, pour identifier le support le mieux adapté (perche sur une tourelle tournante ou potence…) pour soulager le poids de la torche
Rechercher avec le fournisseur un fil d’apport (avec addition de zinc) pour éliminer le chrome hexavalent dans les fumées émises
EvRC

## Slide 24: Conseils de prévention
Installer un captage (extraction frontale ou bras) des :
  Fumées générées par le soudage TIG
  Poussières générées par le ponçage, meulage
Travailler sur le redimensionnement des extracteurs
Pour l’entretien des locaux, privilégier l’utilisation d’un aspirateur industriel ; le balai remet en suspension les poussières
EvRC

## Slide 25: D’une intervention en prévention primaire… à un cas clinique

## Slide 26: Contexte
Cas d’un salarié soudeur de 40 ans de cette même entreprise
  Consultation d’un neurologue et bilan systématique neurologique
    Découverte fortuite d’un taux élevé de manganèse plasmatique
  Visite médicale avec le médecin du travail, à la demande du salarié
   Suspicion d’une origine professionnelle compte tenu de la présence de manganèse identifiée dans les fumées de soudage (sur acier noir)
 Orientation en consultation pathologie professionnelle au CHU d’Angers
  Conseils du CHU d’Angers :
   Réaliser une métrologie d’atmosphère visant à quantifier la fraction alvéolaire et inhalable des particules de manganèse sur le collectif des soudeurs
   Réaliser en parallèle une surveillance du taux de manganèse total dans le sang, pour l’ensemble des soudeurs
Cas clinique

## Slide 27: Contexte
  Conseils du CHU d’Angers (suite) :
   Mettre en place une surveillance médicale spéciale au travers :
    Un interrogatoire ciblant les signes cliniques d’une intoxication au manganèse
    Un examen neurologique pour recherche d’éventuels signes d’atteinte extra-pyramidales
  Visite médicale avec le médecin du travail, à la demande du médecin du travail
   Salarié apte avec aménagement de poste (dans les plus brefs délais) reprenant les préconisations résultant de l’EvRC : aspiration à la source (type torche aspirante) afin de réduire l’exposition du salarié et des soudeurs en général, aux bioxydes de manganèse susceptibles de provoquer des troubles neurologiques
  Le temps de la mise en place du protocole de surveillance (CHU d’Angers) : rotation sur d’autres postes ou retrait provisoire si gêne manifestée / salarié
Cas clinique

## Slide 28: Métrologie d’atmosphère
Nouvelle demande d’intervention du pôle technique / médecin
Méthodologie selon recommandations du CHU d’Angers (≠ de la méthodo habituelle des IPRP)
  Prélèvement des poussières SES (alvéolaires) lorsque l’on prélève les fumées de soudage (appréciation des plus petites particules) + manganèse inhalable et alvéolaire
Cas clinique

## Slide 29: Métrologie d’atmosphère
  Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle :
Cas clinique
La VLEP française pour le Mn nécessite une révision : elle ne garantit pas l’absence d’altérations neurofonctionnelles et ne considère que la fraction inhalable !
Proposition d’une VLEP européenne adoptée par le Comité Scientifique Européen des valeurs limites d’exposition professionnelle en novembre 2014 : VLEP (8heures) = 0,2 mg/m3 (inhalable) / 0,05 mg/m3 (alvéolaire)

## Slide 30: Métrologie d’atmosphère
  Stratégie de prélèvements :
  Matériels utilisés :
    Cassettes membrane quartz tarée, fermée (diam 37 mm)
    Pompes à débit réglables
      Débit : 2,01 l/min pour le porte cassette => inhalable
      Débit : 1,75 l/min pour le cyclone => alvéolaire
  Prélèvements individuels
  GEH : 3 soudeurs répartis sur l’ensemble de l’atelier
  Sur la durée d’un poste de travail (7 heures) : reflet de l’exposition de l’activité réelle des salariés
Cas clinique

## Slide 31: Métrologie d’atmosphère
  Résultats :
  Totalité des particules (fraction collectée) - inhalable
Cas clinique
VME | Soudeur 1 | Soudeur 2 | Soudeur 3
5 mg/m3 | 6,9 | 0,98 | 3,8
   1 dépassement de la VME
   1 dépassement de 70% de la VME
   1 non dépassement (opérateur n’ayant pas soudé)

## Slide 32: Métrologie d’atmosphère
  Résultats :
  Poussières (fraction alvéolaire)
Cas clinique
VME | Soudeur 1 | Soudeur 2 | Soudeur 3
5 mg/m3 | 3,6 | 3,5 | 1,2
   2 dépassements de 70% de la VME

## Slide 33: Métrologie d’atmosphère
  Résultats :
  Poussières de manganèse
Cas clinique
Fractions | VME USA | Soudeur 1 | Soudeur 2 | Soudeur 3
Inhalable | 0,1 mg/m3 | 0,49 | 0,04 | 0,14
Alvéolaire | 0,02 mg/m3 | 0,28 | 0,31 | 0,08
   Fraction inhalable : 2 dépassements de la VME
   Fraction alvéolaire : 3 dépassements de la VME

## Slide 34: Dosages du manganèse sanguin
Des prélèvements sanguins ont été réalisés en avril et mai 2017 sur les 10 soudeurs
40 % des résultats sont supérieurs à la valeur de la population générale
Manganèse sanguin = 15 µg/l en fin de poste après plusieurs postes
 valeur de référence dans la population en âge de travailler non professionnellement exposée – source BIOTOX, INRS, version de juin 2017
Cas clinique

## Slide 35: Bilan
Confirmation d’une exposition professionnelle au manganèse issu des fumées de soudage
  Selon les résultats de la métrologie d’atmosphère
  Cohérence avec les résultats de dosages sanguins
Observation fréquente lors de soudage sur acier noir (Mme NICOLAS - TOXILABO)
Cas clinique

## Slide 36: Bilan
Limites des dosages atmosphériques
  Le soudage produit des quantités plus ou moins importantes de particules à l’échelle nanométrique, dans les fumées
  Une analyse basée uniquement sur la concentration massique semble insuffisante voire inappropriée pour les nanos
  Mesure non exhaustive notamment vis-à-vis des nanos !!!
  Limites des dosages sanguins
  Absence de Valeurs biologiques d‘Interprétation (VBI) pour le milieu de travail => comparaison à la VBI population générale
  Non réalisés sur la même semaine que la métrologie d’atmosphère
  Interprétation des taux de manganèse sanguin délicate à l'échelle de l'individu, en raison des variations individuelles (pathologies hépatique et rénale, anémie)
  Dosages difficiles à utiliser pour la surveillance biologique ; permettent de confirmer une exposition et/ou de surveiller un groupe de salariés
Cas clinique

## Slide 37: Conseils de prévention
Lors de la restitution des résultats de dosages atmosphériques et sanguins à l’employeur :
  Incitation à la mise en place de torches aspirantes
  Choix de l’employeur (et des salariés, après tests) de la mise à disposition de masque à ventilation assistée
  Critiques émises par IPRP, médecin du travail et IDEST sur les limites de l’EPI : filtre pas adapté, saturation des filtres, absence de protection pour les salariés travaillant à proximité ou intervenant dans l’atelier
Cas clinique

## Slide 38: Conclusion
Création d’un CHSCT
Salariés toujours en surveillance / dosages sanguins
  Dosages en baisse avec le port du masque
  Salarié « cas clinique » toujours en poste
  La pathologie du salarié ne rentre pas dans le cadre du tableau MP n° 39 (syndrome neurologique du type parkinsonien)
  Le salarié n’a pas souhaité de reconnaissance en CRRMP
Cas clinique

## Slide 39: Conclusion générale
Interventions en prévention primaire :
  Nécessitent que l’entreprise soit partie prenante et participative dès le début, afin que des moyens de prévention soient mis en place
  Contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles (Exposition au Manganèse citée dans les constats de l’EvRC)
  Sont plus « riches » quand elles sont réalisées en pluridisciplinarité
  Intérêt du couplage : métro d’atmosphère/dosages biologiques, pour quantifier le risque
Pour mémoire :
  Fumées de soudage = Agents cancérogènes + Nanos
  Soudage sur acier « noir » : exposition au Manganèse, notamment

## Slide 40: Merci DE votre attention